Extraits de rapports de stage dans les différents métiers enseignés

au LP Narcé : description d’une  activité réalisée

Métiers du Bois 1-« J’ai débité les deux montants et la traverse, je les ai passés à la toupie pour faire une feuillure, j’ai coupé la traverse de la bonne longueur puis j’ai assemblé avec de la colle et des vis 5X50 et 5X80. Ensuite, j’ai réglé la défonceuse pour faire les gorges. » 2-« Pour installer un dressing, il faut poser les deux côtés, le milieu puis les glissières. Ensuite, il faut découper les tablettes, percer des trous pour insérer les petits pitons qui soutiennent les étagères et finir par placer la porte coulissante. »

Métiers de la Carrosserie 1- « Dépose de la façade avant d’une Peugeot 106 en utilisant une clé plate et une clé à cliquetis. Le redressage s’est effectué en utilisant des pinces, une masse, un marteau à garnir et un burin. Une fois le redressage réalisé, j’ai effectué des essais de repose afin de vérifier si le redressage était correct. » 2-Extrait journal de bord : « 17 mars 2010 (matin) : - ponçage d’un apprêt au 1200 à l’eau puis au scotch brit le reste du pare-choc, - lavage d’une voiture (y compris les vitres), - ponçage d’un pare-choc aile arrière et porte puis mastic et ponçage au 120 et mastic de fintion - préparation d’une teinte pour un véhicule »

Métiers de la Maintenance automobile 1-« Lors de la repose de l’embrayage et de la boîte de vitesse, certains contrôles et couples de serrage doivent être effectués afin de permettre un bon fonctionnement du système une fois remonté. Les vis de fixation du mécanisme doivent être serrées à 2 daN.m, quant aux vis de fixation de boîte, elles seront serrées à 5,5 daN.m. » 2- « J’ai fini par remonter : - les carters de distribution, -la poulie de vilebrequin avec un serrage à 40 Nm+50° - la courroie d’accessoires… »

Métiers de la Maintenance Agri-TP 1-« Une fois le pare-brise assemblé, il faut préparer l’intérieur de la cabine. Pour cela, il faut poser : les tringles de support pour la partie roulante du pare-brise (partie supérieure), les butées d’arrêt du pare-brise en position remontée, les rails de guidage pour la partie basse, les supports pour la glace inférieure. Ensuite, il faut monter le cadre avec le pare-brise. Pour assembler le cadre, il faut déposer un des rails de guidage de la partie supérieure afin de pouvoir enclencher les roulements inférieurs, puis remettre le rail avec le cadre. » 2-« Afin de contrôler le débit de la pompe de la boîte de vitesse, une opération minutieuse est exigée, dont voici le déroulement : il faut tout d’abord arrêter le moteur, déposer le filtre à huile de la boîte de vitesse et le remplacer par l’adaptateur qui figure sur les schémas 1 et 2 ci-dessous, puis brancher en série le débitmètre sur les conduites A et B, le débitmètre connecté, démarrer le moteur et le faire tourner à 1000 t /min… »

Page 34